SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D.03.02.01 i D.03.01.01. D.06.02.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA, ŚCIANKI CZOŁOWE I PORĘCZE

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla zadania "Przebudowa ulicy Chełmińskiej”  w Świdwinie.

  - Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą następujących robót:

| - wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m | - 18,80 m3 |
| --- | --- |
| - Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | - 8,0m2 |
| - wykonanie wpustów ulicznych betonowych | - 4 szt |
| - wykonanie kanału z rur PCV ( 200 mm łączonych na wcisk | - 16,00 m |
| - Zasypanie wykopów szerokości 0,8 – 1,5 m o ścianach pionowych głębokość wykopu 1,5 m | -14,14 m3 |

- MATERIAŁY

Wszystkie elementy przez wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora. Wszystkie materiały muszą posiadać aprobaty techniczne.

2.1. Taśma sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego z nadrukiem ostrzegawczym o rodzaju kanalizacji z elementem metalowym w postaci paska lub drutu, umożliwiającym wyśledzenie przewodu.

2.2. Studzienkę deszczową ściekową i rewizyjną wykonać z rury betonowej 500 i 1000

Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur należy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inżyniera.

Ścianki czołowe

Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B-06251 [3].

Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B-30.

Materiały izolacyjne:

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy zagruntować przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inżyniera.

Kanały odpływowe wykonać z rur PCV grubościenne ¢  200 łączonych przez uszczelkę gumową na wcisk.

2.3. Materiał na podsypkę i obsypanie rur - pospółka 0-31,5 mm.

- SPRZĘT

Do robót rozbiórkowych można stosować piłę do cięcia asfaltu. Do wykonania robót ziemnych stosować koparki o poj. 0,25 - 0.60 m3, sprzęt do ręcznych robót ziemnych. Do zagęszczenia należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki spalinowe. Do robót montażowych stosować wciągarkę ręczną, mechaniczną, żurawie samochodowe

- TRANSPORT

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

- WYKONANIE ROBÓT

Grunt z wykopów wywozić w części na plac składowy w obrębie budowy oraz poza teren budowy. Tolerancja rzędnych dla dna wykopu wynosi ± 3 cm.

Pod rury i studnie wykonać podsypkę z pospółki gr. 10 cm.

Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Rury układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału.

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem warstwami grubości 10-20 cm. Wskaźnik zagęszczenia wykopów pod drogami - 1,0.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Różnice rzędnych w stosunku do dokumentacji nie powinny przekraczać ± 1 cm.

Wykonania połączeń należy sprawdzić na podstawie oględzin zewnętrznych.

Badania odbiorcze studni polegają na sprawdzeniu:

- wykonania dna studni,

- wykonania przejść kanałów przez ścianki studni,

- zastosowanie właściwych włazów kanałowych i wpustów,

- szczelność wykonania styków elementów prefabrykowanych.

Badania odbiorcze kanału polegają na sprawdzeniu:

- właściwych spadków,

- szczelności wykonania połączeń

- zastosowania właściwych materiałów.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową wykonania wykopów pod kolektory, studnie i ich zasypanie jest 1 m3 (metr sześcienny). Pomiaru długości układanych kolektorów wykonuje się w mb (metr bieżący), natomiast dla warstwy podsypkowej, ław fundamentowych pod studnie 1 m2 (metr kwadratowy). Dla studni i studzienek ściekowych ulicznych jednostką obmiarową jest 1 sztuka.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych:

| - wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m | - 18,80 m3 |
| --- | --- |
| - Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | - 8,0m2 |
| - wykonanie wpustów ulicznych betonowych | - 4 szt |
| - wykonanie kanału z rur PCV ( 200 mm łączonych na wcisk | - 16,00 m |
| - Zasypanie wykopów szerokości 0,8 – 1,5 m o ścianach pionowych głębokość wykopu 1,5 m | -14,14 m3 |

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inspektora, jeżeli pomiary i badania dały wynik pozytywny. Na odbiór Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- .

9.2. dla studni rewizyjnych, wpustów i kanałów, fundamenty, poręcze i ścianki czołowe

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie wpustów betonowych

- ułożenie rur PCV  200

- Zasypanie wykopów