Egz. Nr..........

Projektowanie Dróg

Mieczysław Suchecki

Ul. Bałtycka 15/10

75-454 Koszalin

# PROJEKT

# BUDOWLANO -  WYKONAWCZY

##### Przebudowy ulicy Chełmińskiej w Świdwinie

Branża:	drogowa

Lokalizacja:  miasto Świdwin

Inwestor :                         Urząd Miasta Świdwin

Plac konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

| Opracował: | Inż. Sławomir Szpigiel UB/12/94 ZAP/BD/0183/01 |  |
| --- | --- | --- |
| Projektował: | Mieczysław Suchecki UAN/7210/413/86 ZAP/BD/0457/03 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Edyta Boczek ZAP/0046/POOD/07 ZAP/BD/0125/07 |  |

Koszalin, grudzień 2008 r.

PROJEKT  WYKONAWCZY

A. Opis techniczny do projektu wykonawczego

A 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Świdwin

B. Oświadczenie z art. 20 ust. 4 projektanta

B 1. Oświadczenie z art. 20 ust. 4 projektanta sprawdzającego

C. Część rysunkowa

Plan sytuacyjny 				skala  1:500	  Rys. nr 1

Przekroje  poprzeczne - główna	skala	1:50		  Rys. nr 2

Przekroje  poprzeczne - odnoga	skala	1:50		  Rys. nr 3

Szczegóły konstrukcyjne			skala	1:10		  Rys. nr 4

Szczegóły konstrukcyjne 			skala 1:10		  Rys. nr 5

Profile podłużne   				skala 1:50/500	  Rys. nr 6

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego

przebudowy ulicy Chełmińskiej w Świdwinie

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych .

- Projektowane konstrukcje nawierzchni

- Charakterystyka ekologiczna obiektu

- Charakterystyka w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia..

1.Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

Ulica Chełmińska w Świdwinie krzyżuje się z ulicą Szczecińską będącą fragmentem drogi wojewódzkiej nr 151 Płoty - Świdwin – Gorzów Wlkp. Ulica Chełmińska jest droga dojazdową klasy D do obiektów mieszkalnych jednorodzinnych z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Początkowy odcinek nawierzchni ulicy do km 0+010 wykonany jest z płyt wielootworowych „Jumbo”, dalej do km 0+127 i w łączniku nawierzchnia jezdni w liniach rozgraniczenia jest gruntowa.

W pasie drogowym zabudowana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wodociąg.

Nawierzchnia jezdni i ciągów pieszo-jezdnych  wykonana będzie z polbruku 8 cm na podbudowie z chudego betonu w krawężniku betonowym.

Nawierzchnia chodników i opasek wykonana będzie z kostki polbruk 6 cm na podsypce cementowo piaskowej.

Studzienki urządzeń podziemnych należy wyregulować do projektowanej niwelety nawierzchni.

W obszarze objętym opracowaniem znajdują się elementu uzbrojenia terenu nie mające wpływu na realizację przedsięwzięcia.

2. Projektowane konstrukcje nawierzchni oraz inne ustalenia.

Przyjęto następujące rozwiązania i konstrukcje nawierzchni dla jezdni, ciągów pieszojezdnych i chodników:

-  szerokość jezdni głównej 5,0 m

- chodniki szerokość 1,6 m i 2,0 m, opaska szerokości 0,4 – 0,8 m

- szerogość ciągu pieszojezdnego – lącznik  jezdnia 6,0 m, chodniki 1,0 m i 0,6-1,0 m

- Nawierzchnię jezdni i ciągów ograniczonych krawężnikiem betonowym na ławie z betonu B-15 projerktuje się z kostki typu polbruk o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 5 cm, podbudowie z chudego betonu B-7,5 grubości 15 cm i warstwie odsaczającej z piasku gr 10 cm.

W trakcie wykonywania prac dodatkowo planuje się :

- Wykonanie wpustów ulicznych wraz z przyłączami,

- Regulację pionową urządzeń podziemnych,

3. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Budowa nie ma negatywnego wpływu na środowisko  naturalne.

4. Charakterystyka w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

– branża drogowa

Przebudowa ulicy Chełmińskiejw Świdwinie

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Urząd Miasta Świdwin

Plac konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

Imię i nazwisko oraz adres projektanta:

Mieczysław Suchecki

ul. Bałtycka 15/10

75-454 Koszalin			....................................

- . Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Projektowana przebudowa ulicy Chełmińskiej w Świdwinie obejmuje następujący zakres robót:

Roboty pomiarowe					-	       0,207 km

rozebranie nawierzchni z płyt „jumbo”		-           23,75 m2

wywiezienie płyt					-	    7,125 t

Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej	gr.20 cm	-          490,80 m2

Roboty ziemne z transportem			-	412,88 m3

Profilowanie i zagęszczenie podłoża                 -       1573,60m2

krawężniki na ławie					-	322,5 m

warstwa odcinająca z piasku			-        1655,60 m2

Podbudowa z betonu B-7,5			-        1476,57 m2

Nawierzchnie z kostki szarej			-        1142,60 m2

Nawierzchnie z kostki czerwonej			-	334,00 m2

Obrzeża						-	 190,0 m

Nawierzchnie z kostki chodniki			-	 172,8 m2

Odwodnienie

-	wykopy						-	    18,80 m3

-	wpusty						-	      4 szt.

-	kanały z rur PCV				-	    16,0 m

-	zasypanie					-	    14,14 m3

-	regulacja urządzeń podziemnych		-	     0,3 m3

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W obrębie zamierzenia budowlanego znajduje się droga wojewódzka nr 151 i nieliczne zabudowania mieszkalne.

III. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Roboty drogowe nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a szczególnie przysypania ziemią lub upadku z wysokości ma na to wpływ charakter i miejsce prowadzenie robót.

IV. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

W trakcie realizacji robót drogowych zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac oraz ruch pojazdów odbywający się po drogach sąsiadujących z zamierzeniem budowlanym oraz pojazdów związanych z realizacją zamierzenia budowlanego.

Czas wystąpienia zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych kierownik budowy i służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru.

VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Miejsca prowadzenia robót drogowych należy oznakować zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez zarządców dróg projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Wykonawca robót drogowych nie ma obowiązku sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.