SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  D.01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi dla zadania

"Przebudowa ulicy Mickiewicza w Świdwinie”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dla następujących robót:

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej grubości 10 cm

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej (ścieki)

- rozebranie krawężnika kamiennego ( opornik)

- rozebranie krawężnika betonowego,

- rozebranie obrzeży betonowych 8x30

- rozebranie chodnika z płytek betonowych 35x35x5,

- rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm,

- rozebranie nawierzchni z kostki polbruk 8 cm

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 3 cm

- rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach

- rozebranie cokołów betonowych

- rozebranie murów i słupów z cegły

- wywóz gruzu.

MATERIAŁY

2.1. Materiały uzyskane z rozbiórki:

gruz z rozbiórki należy wywieźć na najbliższe wysypisko. Płyty chodnikowe krawężniki, obrzeża, wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora.

- SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy użyć następujący sprzęt:

- sprężarka powietrza spalinowa przewoźna,

- młoty pneumatyczne,

- ładowarki,

- narzędzia ręczne pomocnicze do robót rozbiórkowych,

- samochody do transportu gruzu.

- TRANSPORT

Wybór środka transportu do wywozu materiału z rozbiórki należy do Wykonawcy.

- WYKONANIE ROBÓT

Roboty rozbiórkowe prowadzić w miarę postępu robót przy wykonywaniu robót drogowych. Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę nawierzchni z kostki kamiennej, nawierzchni betonowej, nawierzchni bitumicznych, ogrodzeń, cokołów, ścian z cegły i chodnika z płytek. Teren rozbiórki należy utrzymywać w odpowiednim porządku, a materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco.

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować w sposób uzgodniony z Zarządem drogi, a zatwierdzonym przez Zarządzającego ruchem.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót rozbiórkowych.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

- rozebranie chodnika z płytek 35x35x5– m2,

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grubości 15 cm – m2,

- rozebranie krawężnika betonowego – m

- rozebranie obrzeży betonowych – m

- rozebranie nawierzchni gr. 15 cm z betonu sposobem mechanicznym – m2,

- rozebranie nawierzchni bitumicznych – m2

- wywóz gruzu -  m3

Obmiar wymaga akceptacji Inspektora. W przypadku wystąpienia dodatkowych robót rozbiórkowych nie ujętych w niniejszej specyfikacji należy wystąpić o ich akceptację.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych:

| rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej grubości 10 cm rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej (ścieki) rozebranie krawężnika kamiennego ( opornik) rozebranie krawężnika betonowego, rozebranie obrzeży betonowych 8x30 rozebranie chodnika z płytek betonowych 35x35x5, rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm, rozebranie nawierzchni z kostki polbruk 8 cm rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 3 cm rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach rozebranie cokołów betonowych rozebranie murów i słupów z cegły wywóz gruzu. | m2 m2 m m m m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 | 440,75 123,00 181,00 38,00 50,00 63,00 67,00 29,00 21,90 30,20 3,775 1,920 47,137 |
| --- | --- | --- |

- ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg dokonuje Inspektor po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. pkt. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostkowa wykonania poszczególnych robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- rozbiórkę kostki kamiennej, chodnika, nawierzchni betonowej,

- wywiezienie płyt chodnikowych w miejsce wskazane przez Inwestora

- wywiezienie gruzu z rozbiórki na najbliższe wysypisko wraz z opłatą za składowanie,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.