PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla zadania zaprojektuj i wybuduj:

Wykonanie ścieżki edukacyjnej na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Świdwinek, gmina Świdwin

Adres obiektu budowlanego:

Świdwinek działki nr 411/7, 411/8  – obręb Świdwinek

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miejska Świdwin

Plac Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

Nazwy i kody:

74232000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45112723-9 - Mała architektura (konstrukcja + fundamenty)

45111000-8 - Roboty ziemne

45233200-2 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Opracowanie:

mgr inż. Justyna Ciesielska

Spis treści

1 Część opisowa.	3

1.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

1.1.1 Opis przedsięwzięcia.	3

1.1.2 Opis stanu istniejącego.	3

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.	3

1.2.1. Ścieżka edukacyjna.	4

1.2.2. Plac postojowy.	4

1.2.3. Elementy małej architektury.	4

1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.	4

1.3.1 Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowania terenu.	4

1.3.2 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna  spełniać dokumentacja projektowa oraz realizacja robót.	5

1.3.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych.	5

1.3.4 Uwarunkowania terminowe.	5

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.	5

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	5

1.5.1 Ścieżka edukacyjna.	5

1.5.2 Plac postojowy.	6

1.5.3 Elementy małej architektury.	6

1.6 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	9

1.6.1 Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych.	9

1.6.2 Przygotowanie terenu budowy.	9

1.6.3 Elementy małej architektury.	9

1.6.4 Ogólne wymagania materiałowe.	10

1.7 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.	10

1.7.1 Ilość egzemplarzy opracowań projektowych.	10

1.7.2 Inne ustalenia.	10

1.8 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.	10

1.8.1 Ogólnie wymagania dotyczące robót.	10

1.8.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową.	10

1.8.3 Ogólne zasady wykonania robót.	10

1.8.4 Zakres wykonywanych robot.	11

1.8.5 Sprzęt.	12

1.8.6 Transport.	12

1.8.7 Odbiory.	12

2  Część informacyjna.	12

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.	13

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	13

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.	13

# Część opisowa.

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

### Opis przedsięwzięcia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Świdwinek, gmina Świdwin. Zadanie realizowanie jest w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie  ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”

### Opis stanu istniejącego.

#### Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji.

Składowisko zlokalizowane jest w odległości ok. 3 km od Świdwina, w kierunku południowo – wschodnim w bliskiej odległości od drogi Świdwin – Kluczkowo około 350 m od najbliższych zabudowań. W kierunku południowym i zachodnim od składowiska w odległości ok. 1 km przepływa ciek wodny – Galbena – stanowiący dopływ rzeki Rega.

Mapa 1 Lokalizacja składowiska odpadów w miejscowości Świdwinek

Źródło: www.maps.google.pl

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie ścieżki dydaktycznej na wierzchowinie zrekultywowanej kwatery oraz placu postojowego w jej sąsiedztwie. Przewiduje się wytyczenie trasy wzdłuż korony wierzchowiny zrekultywowanego składowiska oraz w jej fragmentach centralnych.

- wykonanie elementów małej architektury takich jak: brama wjazdowa, witacz, stelaże do tablic informacyjnych, wiata drewniana bez ścian bocznych, ławki, kosze na śmieci.

### Ścieżka edukacyjna.

Wykonanie nawierzchni ścieżki przewidziano z warstwy mieszanki kamiennej frakcji 31,5 mm-63 mm o grubości 10 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0,2 – 31,5 mm o grubości 15 cm. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm. Obramowanie ścieżki zostanie wykonane z obrzeży chodnikowych o wymiarach 100x20x6cm. Zakładana szerokość ścieżki wynosić będzie około 2 m, a jej ogólna długość wyniesie ok. 150 mb, aczkolwiek uzależniona będzie od powierzchni rekultywowanego składowiska. Proponuje się aby konstrukcja ścieżki posadowiona została na geowłókninie.

### Plac postojowy.

Wykonanie nawierzchni placu postojowego przewidziano z warstwy mieszanki kamiennej  frakcji 31,5 mm- 63 mm o grubości 10cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0,2 – 31,5 mm o grubości 25 cm. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm. Przewidziano budowę na planie kwadratu o wymiarach ok. 15mx15m. Obramowanie placu zostanie wykonane z krawężników drogowych betonowych wtopionych o wymiarach 100x25x12cm. Zakładana powierzchnia placu rekreacyjnego wyniesie  250 m2. Proponuje się aby konstrukcja placu postojowego posadowiona została na geowłókninie.

### Elementy małej architektury.

Należy przewidzieć:

- montaż bramy wjazdowej, na uprzednio wykonanych fundamentach

- montaż witacza, na uprzednio wykonanych fundamentach

- montaż stelaży do tablic informacyjnych – 5 szt. na uprzednio wykonanych fundamentach

- montaż wiaty drewnianej bez ścian bocznych, na uprzednio wykonanych fundamentach

- montaż ławek – 4 szt. na uprzednio wykonanych fundamentach

- montaż koszy na śmieci – 4 szt. na uprzednio wykonanych fundamentach

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.

### Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ukształtowanie i sposób zagospodarowania terenu będzie znany po zakończeniu prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów. Rekultywacja ma na celu poprawę stanu środowiska, poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze. Poprzez poprawę ładu i estetyki,  podniesienie atrakcyjności tego terenu. Funkcja wiodąca terenu po przeprowadzonych zabiegach rekultywacyjnych jest edukacja ekologiczna. Należy dążyć do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, podniesienia ich wiedzy w temacie skutecznego postępowania z odpadami komunalnymi oraz do wykształcenia nawyków dotyczących selektywnej zbiórki odpadów.

### Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna  spełniać dokumentacja projektowa oraz realizacja robót.

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:

- opracowanie dokumentacji projektowej

- opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót

- wykonanie kalkulacji robót z podaniem podstawy wyceny i składników cenotwórczych

- realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją

### Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskać akceptacje zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.).

### Uwarunkowania terminowe.

Termin zakończenia całości robót, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej przestrzeni na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych. W taki sposób aby formą i estetyką przystawały  do otaczającej zieleni. Funkcja wiodąca terenu po przeprowadzonych zabiegach rekultywacyjnych jest edukacja w tematyce odpadów komunalnych. Zawartość merytoryczna na tablicach edukacyjnych pozwoli zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców, podniesie ich wiedzę w temacie skutecznego postępowania z odpadami komunalnymi oraz pomoże wykształcić nawyki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

### Ścieżka edukacyjna.

Ścieżkę ekologiczną należy zaprojektować i wykonać w celu udostępnienia zwiedzającym oraz umożliwienia bieżącej obsługi.

Zachować poprzeczny spadek umożliwiający odprowadzenie wód opadowych.

Wykonanie nawierzchni ścieżki przewidziano z warstwy mieszanki kamiennej frakcji 31,5 mm-63 mm o grubości 10 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0,2 – 31,5 mm o grubości 15 cm. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm. Obramowanie ścieżki zostanie wykonane z obrzeży chodnikowych o wymiarach 100x20x6cm. Zakładana szerokość ścieżki wynosić będzie około 2 m, a jej ogólna długość wyniesie ok. 250 mb, aczkolwiek uzależniona będzie od powierzchni rekultywowanego składowiska. Proponuje się aby konstrukcja ścieżki posadowiona została na geowłókninie. Zakładana szerokość ścieżki wynosić będzie około 2 m, a jej ogólna długość wyniesie ok. 150 mb. +/- 10%. Konstrukcję ścieżki zaleca się posadowić na geowłókninie.

### Plac postojowy.

Plac postojowy winien być przystosowany do wjazdu i postoju środków transportu tj. autokar, bus. Wykonanie nawierzchni placu postojowego przewidziano z warstwy mieszanki kamiennej  frakcji 31,5 mm- 63 mm o grubości 10cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0,2 – 31,5 mm o grubości 25 cm. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm. Przewidziano budowę na planie kwadratu o wymiarach ok. 15mx15m +/- 10% Obramowanie placu zostanie wykonane z obrzeży chodnikowych o wymiarach 100x20x6. Zakładana powierzchnia placu rekreacyjnego wyniesie  ok. 250 m2  Konstrukcję placu postojowego zaleca się posadowić na geowłókninie.

### Elementy małej architektury.

Należy przewidzieć:

- montaż bramy wjazdowej, na uprzednio wykonanych fundamentach

- montaż witacza, na uprzednio wykonanych fundamentach

- montaż stelaży do tablic informacyjnych – 5 szt. na uprzednio wykonanych fundamentach

- montaż wiaty drewnianej bez ścian bocznych, na uprzednio wykonanych fundamentach

- montaż ławek – 4 szt. na uprzednio wykonanych fundamentach

- montaż koszy na śmieci – 4 szt. na uprzednio wykonanych fundamentach

Elementy winny być wykonane  z żerdzi oszlifowanych do gładkości lub kołków toczonych,

zabezpieczonych impregnatem do drewna zapewniających im trwałość. Przewidzieć zabezpieczanie drewnianych elementów, przed sinizną, pleśnią i grzybami.

Tablice informacyjne o wym. min.1,0m x1,5m należy wykonać na stelażu wolnostojącym. Projekt tablic musi uzyskać akceptację Zamawiającego i musi nawiązywać koncepcyjnie do tematyki miejsca przeznaczenia. Zawartość merytoryczną dostarczy Zamawiający. Z uwagi na fakt, iż tablice informacyjne wystawione są na działanie warunków atmosferycznych, zaleca się aby wodoodporny wydruk wielkoformatowy był odporny na działanie czynników atmosferycznych UV i wody. Nośnikiem winna być nie rdzewiejąca blacha ocynkowana grubości 0,55 mm lub 0,8 mm. Poprzez zastosowanie folii polimerowej zapewnić należy trwałość zachowania kolorystyki tablic. Zaleca się aby całość była dodatkowo laminowana warstwą ochronną anty-UV i antygrafitti . Powłoka ta winna być zmywalna "benzyną ekstrakcyjną" lub denaturatem w przypadku zabrudzeń, np. sprayem.

Uwagi ogólne:

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnego opracowania wykonania zadania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W tabeli zestawiono zakres rzeczowy związany z wykonaniem ścieżki dydaktycznej i placu postojowego. Na załączniku graficznym przedstawiono planowany przebieg trasy ścieżki dydaktycznej i placu postojowego

Uwaga: W tabeli zawarto założenia dla całości placu postojowego i 100 mb ścieżki dydaktycznej.

| LP | Czynność | Zakres – | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tyczenie trasy ścieżki dydaktycznej Szerokość ścieżki: 2,0 m | 100 mb | Paliki drewniane | Sprzęt geodezyjny |
| 2. | Wykonanie koryta pod trasę ścieżki dydaktycznej 0,4 m | 100 mb – 80 m3 | - | Koparka kołowa lub gąsienicowa |
| 3. | Wykonanie z obrzeży chodnikowych obramowania ścieżki | 200 mb | Obrzeża chodnikowe o wymiarach 100x20x6 | Praca ręczna |
| 4. | Wykonanie podbudowy (warstwy odsączającej) z kruszywa naturalnego o miąższości 0,2 m | 100 mb – 40 m3 | Kruszywo naturalne: 40 m3 | Koparka, spycharka |
| 5. | Wałowanie warstwy podbudowy | 200 m2 | - | Spycharka |
| 6. | Wykonanie nawierzchni z frakcji piaskowej 0,063mm – 2,0mm | 100 mb – 40 m3 | Frakcja piaskowa 0,063mm – 2,0mm | Koparka spycharka |
| 7. | Wałowanie warstwy wierzchniej | 200 m2 | - | Spycharka |
| 8. | Tyczenie placu postojowego prostokątnego o powierzchni 225 m2 (15x15 m) przy wjeździe na składowisko. |  | Paliki | Sprzęt geodezyjny |
| 9. | Wykop pod plac o głębokości do 0,5 m. | 312,5 m3 |  | Koparka |
| 10. | Wykonanie z obrzeży chodnikowych obramowania placu postojowego | 100 mb | Obrzeża chodnikowe o wymiarach 100x20x6 | Praca ręczna |
| 11. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o miąższości 0,2 m | 625 m2 – 125 m3 | Kruszywo naturalne: 125 m3 | Koparka, spycharka |
| 12. | Wałowanie warstwy podbudowy placu rekreacyjnego | 625 m2 | - | Spycharka |
| 13. | Wykonanie nawierzchni placu postojowego z frakcji piaskowej 0,063mm – 2,0mm | 625 m2 – 125 m3 | Frakcja piaskowa 0,063mm – 2,0mm | Koparka spycharka |
| 14. | Wałowanie warstwy wierzchniej placu postojowego | 625 m2 | - | Spycharka |
| 15. | Ustawienie bramy wjazdowej na ścieżkę dydaktyczną – z osadzeniem na stałe. Szerokość min. 3 m | 1 szt. | Pręty stalowe – 20 kg Beton 1,5 m3 | Prace ręczne |
| 16. | Ustawienie przy ścieżce dydaktycznej witacza – wraz z osadzeniem na stałe. | 1 szt. | Pręty stalowe – 10 kg Beton 0,5 m3 | Prace ręczne |
| 17. | Ustawienie stelaży informacyjnych z osadzeniem na stałe - przy ścieżce dydaktycznej (2 sztuki na 100 mb ścieżki) do tablic o wymiarach min.100x150 cm | 2 szt. na 100 mb | Pręty stalowe – 10 kg Beton 1,0 m3 | Prace ręczne |
| 18. | Ustawienie wiaty (wraz z osadzeniem na stałe) na placu postojowym. Wymiar min. 3x3,6 m, długość stołu min. 2m | 1 szt. | Pręty stalowe – 20 kg Beton 1,5 m3 | Prace ręczne |
| 19. | Ustawienie koszy na śmieci na placu postojowym – wraz z umocowaniem do podłoża na stałe poj. 160 l. | 4 szt. | Pręty stalowe – 10 kg Beton 0,5 m3 | Prace ręczne |
| 20. | Ustawienie ław na placu postojowym – wraz z umocowaniem do podłoża na stałe. Długość min. 3 m. | 4 szt. | Pręty stalowe – 10 kg Beton 1,0 m3 | Prace ręczne |
| 21. | Ustawienie stelaży informacyjnych z osadzeniem na stałe - na placu postojowym (2 sztuki na placu) do tablic o wymiarach min.100x150 cm | 2 szt. | Pręty stalowe – 10 kg Beton 1,0 m3 | Prace ręczne |

## Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym – przed skierowaniem projektu do realizacji. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie.

Materiały i wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy musza spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie Polski.

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz  pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy.

Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do dokonywania odbiorów,kontroli użytych materiałów i wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. Wskazane jest uzyskanie wskaźnika zagęszczenia podłoża:

- dla ścieżki edukacyjnej 0,96

- dla placu postojowego 1,00

### Przygotowanie terenu budowy.

#### Zaplecze budowy.

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze powinno być wyposażone w niezbędne media (woda, energia elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno-sanitarne (umywalnia, ustęp). W zapleczu należy wydzielić osobne pomieszczenia dla osób sprawujących nadzór.

#### Odpady.

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Koszty wywozu ponosi Wykonawca prac budowlanych.

### Elementy małej architektury.

Elementy małej architektury  musza być powiązane stylistycznie i materiałowo.

Należy instalować kosze na śmieci o konstrukcji umożliwiającej łatwe opróżnianie.

Elementy winny być wykonane  z żerdzi oszlifowanych do gładkości lub kołków toczonych,

zabezpieczonych impregnatem do drewna zapewniających im trwałość. Przewidzieć zabezpieczanie drewnianych elementów, przed sinizną, pleśnią i grzybami.

### Ogólne wymagania materiałowe.

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały i wyroby do czasu ich montażu(wbudowania) były zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.

## Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową, której forma i zakres musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów.

### Ilość egzemplarzy opracowań projektowych.

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej.

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii.

### Inne ustalenia.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

### Ogólnie wymagania dotyczące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

### Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów i wyrobów oraz przepisy związane i obowiązujące.

### Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

- jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-	Budowlanymi,

- zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru,

- jakość zastosowanych materiałów,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochronę środowiska w czasie wykonania robót,

- ochronę przeciwpożarową,

- bezpieczeństwo i higienę pracy,

- stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie trasy ścieżki, placu postojowego i miejsca ustawienia elementów małej architektury. Należy wykonać wykopy pod posadowienie fundamentów. Konstrukcje zbrojone mogą zostać wylewane na budowie po przygotowaniu i zabezpieczeniu szalunków lub zostać wykonane na zamówienie i dowiezione. Konstrukcje zabezpieczyć przeciwwilgociowo 2x papą na lepiku. Beton musi po ułożeniu zostać odpowiednio pielęgnowany. Bezwzględnie należy przestrzegać czasu wiązania betonu i nie ściągać wcześniej szalunków niż przewidują to normy. Stosować szalunki drewniane bądź systemowe.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

### Zakres wykonywanych robot.

Budowa ścieżki edukacyjnej

- tyczenie trasy ścieżki

- wykonanie koryta pod trasę ścieżki

- wykonanie obramowania ścieżki z obrzeży chodnikowych

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

- wałowanie warstwy podbudowy

- wykonanie nawierzchni z frakcji piaskowej

- wałowanie warstwy wierzchniej

Budowa placu postojowego

- tyczenie placu postojowego

- wykonanie wykopu pod plac

- wykonanie obramowania placu z obrzeży chodnikowych

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

- wałowanie warstwy podbudowy placu

- wykonanie nawierzchni z frakcji piaskowej

- wałowanie warstwy wierzchniej placu

Przygotowanie do montażu elementów małej architektury

- wytyczenie miejsca ustawienia elementu,

- ręczne wykonanie wykopu

- wykonanie fundamentów pod elementy małej architektury,

- wypoziomowanie osadzanego elementu,

- osadzenie i zakotwienie elementu,

- ręczne zasypanie wykopu

Montaż małej architektury

- siedziska ławek drewniane winny być wolne od zadziorów,

- wszystkie elementy powinny być wykonane w sposób trwały,

- powinny być odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm,

- grunt wokół posadowienia należy starannie zagęścić,

- wszystkie elementy winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną,

- elementy małej architektury nie powinny mieć wystających gwoździ, końcówek lin stalowych ani elementów ostro zakończonych lub z ostrymi krawędziami,

### Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy

### Transport.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, przewożonych materiałów i wyrobów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

### Odbiory.

#### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru.

#### Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca stwierdza całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego o czym  bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W przypadku niewykonania wyznaczonych wcześniej robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

# Część informacyjna.

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Inwestor posiada następujące decyzję  dotyczące planowanej inwestycji:

- Decyzja Starosty Szczecineckiego z dnia 30.12.2003 r. znak RS.7164-1/2003 w sprawie zamknięcia składowiska,

- Decyzja Starosty Szczecineckiego z dnia 06.09.2005 r., znak Rs.6018-2-1/2005  w sprawie ustalenia warunków rekultywacji składowiska.

- Decyzja z dnia 14.08.2013 r. znak WOŚ.II.7241.53.3.2013.BK Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów.

## Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

Akty prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072);

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133).

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).

[5] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177).

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z poźn. Zm.).

[8] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227).